Для получения ОТТС по Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" на транспортные средства категории L нам потребуется:

- Копия договора или соглашения с изготовителем транспортных средств, в котором указано, что Вы являетесь единственным представителем изготовителя по данной технике, и что Вы также как и изготовитель несете ответственность за безопасность поставляемой продукции.

- Техническое описание объекта сертификации (габаритные (длина, ширина, высота, колесная база и колея) и массовые (снаряженная масса, полная масса, распределение полной массы по осям) характеристики, описание двигателя (марка и модель, тип, степень сжатия, литраж, тип используемого топлива, мощностные характеристики, карбюратор, электронный блок управления, свечи зажигания, форсунки, воздушный фильтр), описание выхлопной системы, описание подвески, описание трансмиссии (сцепление (марка, тип), коробка передач (марка, тип, число передач,  передаточные числа), главная передача (марка, тип, передаточные числа)), описание тормозной системы (основная, вспомогательная и стояночная, тип, описание), описание шин (марка, скоростные и нагрузочные показатели, размерность), описание дополнительного оборудования) выполненное на фирменном бланке.

- Габаритный чертеж в трех проекциях с указанием габаритных размеров

- Сертификат системы качества ISO9001

- Сообщения об официальном утверждении типа по следующим свойствам:

5.1)- Тормозные свойства (Braking of category L vehicles) - Правила ЕЭК ООН № 78-02 включая дополнения 1-3 (Regulation UN ECE No. 78 -02) или аналогичную им Директиву ЕС 93/14 (the type approval of a type of a two or three-wheel motor vehicles with regard to Directive 93/14/EEC (the braking of two or three-wheel motor vehicles))

5.2)- Оснащение шинами (Pneumatic tyres for motor cycles and mopeds) – Правила ЕЭК ООН № 75-00, вкл. доп. 1-13 (Regulation UN ECE № 75-00) или аналогичную им Директиву ЕС 97/24/1 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 97/24/1 EEC (Certain components or characteristics of two or three-wheel motor vehicles)

Для категории L6-L7 (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PNEUMATIC TYRES FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS) - Правила ЕЭК ООН № 30-02, вкл. доп. 1-16 (Regulation UN ECE № 30-02) или Правила ЕЭК ООН № 54-00 вкл. доп. 1-17 (Regulation UN ECE № 54-00) или аналогичную им Директиву ЕС 92/23 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/23/EEC (Tyres for motor vehicles and their trailers and their fitting)

5.3)- Места крепления ремней безопасности (Safety-belt anchorages) – Правила ЕЭК ООН № 14-03 (Regulation UN ECE № 14-03) или аналогичную им Директиву ЕС 76/115*90/629 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 76/115/EEC, as last amended by Directive 90/629/EC (Anchorages for motor vehicle safety belts)) для категории L6-L7

5.4)- Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами (Safety-belts and restraint systems) – Правила ЕЭК ООН № 16-04 вкл. доп. 1-7 (Regulation UN ECE № 16-04) или аналогичную им директиву ЕС 77/541*2000/3 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 77/541/EEC, as last amended by Directive 2000/3/EC (Safety belts and restraint systems of motor vehicles))- для категории L6-L7

5.5)-Оснащение безопасными стеклами (Safety glazing materials) – Правила ЕЭК ООН № 43-00 вкл. доп. 1-6 (Regulation UN ECE № 43-00) или аналогичную им Директиву ЕС 92/22*2001/92 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/22/EEC, as last amended by Directive 2001/92/EC (Safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers)) для категории L6-L7

5.6)- Оснащение устройствами непрямого обзора (Rear-view mirrors for motor cycles) – Правила ЕЭК ООН № 81-00 вкл. доп. 1-2 (Regulation UN ECE № 81-00) или Директива ЕС 97/24/4 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 97/24/4 EEC (Certain components or characteristics of two or three-wheel motor vehicles), кроме категорий L6-L7

Для категории L6-L7 (Rear-view mirrors and their installation) – Правила ЕЭК ООН № 46-01 вкл. доп. 1-4 (Regulation UN ECE № 46-01) или аналогичную им Директиву ЕС 71/127*88/321 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 71/127/EEC, as last amended by Directive 88/321/EC (Rear-view mirrors of motor vehicles))

5.7)- Механизмы измерения скорости (Speedometer equipment and its installation) – Правила ЕЭК ООН № 39-00 вкл. доп. 1-5 (Regulation UN ECE № 39-00) или аналогичную им Директиву ЕС 75/443*97/39 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 75/443/EEC, as last amended by Directive 97/39/EC (Reverse and speedometer of motor vehicles)) для категорий L3, L4, L5, L7

5.8)- Защита транспортного средства от несанкционированного использования (Protection against unauthorized use of vehicles with handlebars) – Правила ЕЭК ООН № 62-00 вкл. доп. 1-2 (Regulation UN ECE № 62-00) или аналогичную им Диреткиву ЕС № 93/33 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 93/33/EEC (protective devices intended to prevent the unauthorized use of two- or three-wheel motor vehicles)), кроме категорий L6-L7

Для категории L6-L7 (Protection of motor vehicles against unauthorized use) – Правила ЕЭК ООН № 18-02 (Regulation UN ECE № 18-02) или аналогичную им Директиву ЕС 74/61*95/56 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 74/61/EEC, as last amended by Directive 95/56/EC (Devices to prevent the unauthorized use of motor vehicles))

5.9)- Выбросы вредных (загрязняющих) веществ  (Emission of gaseous pollutants of motor cycles) – Правила ЕЭК ООН № 40-01, вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № № 40-01) или Директиву ЕС 97/24/5 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 97/24/5 EEC (Certain components or characteristics of two or three-wheel motor vehicles)) для категории L3, L4, L5, L6, L7

Для категории L1, L2 (Emission of gaseous pollutants of mopeds) – Правила ЕЭК ООН № 47-00 вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № № 47-00) или Директиву ЕС 97/24/5 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 97/24/5 EEC (Certain components or characteristics of two or three-wheel motor vehicles))

Для категории L6, L7 (Emission of visible pollutants of C.I. engines) – Правила ЕЭК ООН № 24-03 вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE № № 24-03) или Директиву ЕС 72/306  (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 72/306/EEC , (the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles))

5.10)- Внешний шум (Noise of category L2, L4 and L5 vehicles) – Правила ЕЭК ООН 9-06 вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № 9-06) или Директиву ЕС 97/24/9 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 97/24/9EEC, (Certain components or characteristics of two or three-wheel motor vehicles)) для категории L2, L4, L5, L6, L7

Для категории L3 (Noise of motor cycles) – Правила ЕЭК ООН № 41-03 вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № 41-03) или Директиву ЕС 97/24/9 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 97/24/9EEC, (Certain components or characteristics of two or three-wheel motor vehicles))

Для категории L1 (Noise of mopeds) – Правила ЕЭК ООН № 63-01 вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № 63-01) или Директиву ЕС 97/24/9 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 97/24/9EEC, (Certain components or characteristics of two or three-wheel motor vehicles))

5.11)-Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) – Правила ЕЭК ООН № 10-02 вкл. доп. 1-2 (Regulation UN ECE № 10-02) или аналогичную им Директиву ЕС 72/245*95/54 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 72/245/EEC, as last amended by Directive 95/54/EC (Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles))

5.12)- Оснащение устройствами световой сигнализации (Installation of lighting and light-signalling devices on category L3 vehicles)- Правила ЕЭК ООН № 53-01 вкл. доп. 1-10 (Regulation UN ECE № 53-01) или Директиву ЕС 93/92 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive  93/22 EEC (the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles)) для категории L3

Для категории L1 (Installation of lighting and light-signalling devices on category L1 vehicles) – Правила ЕЭК ООН № 74-01 вкл. доп. 1-6 (Regulation UN ECE № 74-01) или Директиву ЕС 93/92 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive  93/22 EEC (the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles))

Кроме категории L1 и L3, П.1 Прил. №3 Технического регламента

5.13)- Устройства световой сигнализации - (Фары ближнего света – Правила ЕЭК ООН №№ 1-02, 8-05, 20-03, 31-02 вкл.доп1-7, 56-01, 57-02, 72-01, 76-01, 82-01, 98-00 вкл. доп.1-13, 112-00 вкл. доп. 1-12, 113-00 вкл. доп.1-9,  Cветовозвращатели - Правила ЕЭК ООН № 3-02 вкл. доп. 1-10, Указатели поворотов - Правила ЕЭК ООН № 6-01 вкл. доп.1-19, Габаритные огни и огни торможения - Правила ЕЭК ООН № 7-02 вкл. доп. 1-16,  Лампы накаливания - Правила ЕЭК ООН № 37-03  вкл. доп. 1-34, Задние противотуманные огни - Правила ЕЭК ООН № 38-00, Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства освещения номерного знака – Правила ЕЭК ООН № 50-00 вкл. доп. 1-12)

5.14) – Звуковые сигнальные приборы (Audible warning devices and signals) – Правила ЕЭК ООН № 28-00 вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE № 28-00) или аналогичную им Директиву ЕС 70/388 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive  70/388 EEC ( Audible warning devices for motor vehicles)

5.15) – Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов (Driver operated controls of mopeds and motor cycles) – Правила ЕЭК ООН № 60-00, вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE № 60-00) или Директиву ЕС 93/29 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive  93/29 EEC (the identification of controls, tell-tales and indicators for two-or three-wheel motor vehicles))

5.16) – Маркировка  (Statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers, and their location and method of attachment) - Директива ЕС № 76/114*78/507 (Directive № 76/114 EEC, as last amended by Directive 78/507 EEC) или ГОСТ Р 51980.

6) Заявка с оригинальной печатью и подписью.

Для того чтобы оформить ОТТС на малую партию по п. 5.3, 5.5 (в части установки), 5.6 (в части установки), 5.7, 5.8, 5.11, 5.12 (в части установки), 5.14 (в части установки), 5.15, 5.16 орган по сертификации достаточно предоставить заводские испытания. По другим пунктам надо сообщения об официальном утверждении типа, либо сертификаты соответствия, либо протоколы сертификационных испытаний, выполненные лабораториями, аккредитованными в рамках Женевского соглашения.

Для оформления ОТТС на серию по всем пунктам 5 необходимы сообщения об официальном утверждении типа, либо сертификаты соответствия, либо протоколы сертификационных испытаний, выполненные лабораториями, аккредитованными в рамках Женевского соглашения. Также при оформлении ОТТС сроком до трех лет органу по сертификации необходимо будет осуществить инспекционный контроль на предприятии изготовителе и сборочных заводах, если таковые имеются.

Если существует сообщение об официальном утверждении типа по п. 5.12 нет необходимости предоставлять сообщения указанные в п. 5.13.

Если в качестве доказательных документов предоставляются сообщения по Директивам ЕС, необходимо будет провести процедуру их признания.

В Европейском союзе с 2002 года существует свое одобрение типа транспортного средства. Это Директива ЕС № 2002/24 (Directive 2002/24/EC (the type-approval of two or three-wheel motor vehicles). Вы можете предоставить ее. Из нее мы сможем, после анализа взять большую часть требований, указанных в п.5.

Если потребуются испытания, то для испытаний нам потребуется образцы. Число образцов мы сможем определить, если будем иметь заявку и технические описания. Как правило, берется самый тяжелый и габаритный объект и подвергается испытаниям или с наихудшими экологическими характеристиками. Если объект проходит испытания, то результаты испытаний могут быть распространены на аналогичные ему объекты.

для  ОТТС  еще  понадобится: соглашение с живыми печатями между Вами и изготовителем  об эксклюзивности дилерства, сертификаты Европейские на покупные   изделия:  шины,  светотехника,  звуковые  приборы,  зеркала заднего вида.

Декларация на интерфейс (если делается в первый раз ОТТС).